## Slide 1
Vanessa Paredes Gómez
Unidad de Información Geográfica e Innovación
Área de Desarrollo Tecnológico
Subdirección de Infraestructuras Agrarias
E-mail: vanessa.paredes@itacyl.es
Servicios del ITACyL para el desarrollo de la Agricultura de precisión:
Dosificación Variable y posicionamiento preciso

## Slide 2
¿Qué vamos a ver?
Posicionamiento de precisión
Autoguiado
Control de secciones
Dosificación variable
SATIVUM

## Slide 3
¿Qué vamos a ver hoy?
Posicionamiento de precisión para agricultura
Autoguiado
Control de secciones
Dosificación variable
SATIVUM

## Slide 4: Optimización y control a través de las tecnologías
Sensorización y tratamiento de datos (registro de datos de cultivos, ambientales, telemetría de máquinas, etc.)
Teledetección (Imágenes de satélites, drones, etc.)
Robótica y toma de decisiones (Autoguiados, vehículos 100% autónomos)
Sistemas de Información Geográfica (Mapas de unidades de manejo, mapas de prescripción, etc…)
Posicionamiento por satélite
Internet de las cosas, redes de comunicaciones y almacenamiento en la nube.

## Slide 5: Ejemplos de ahorros por la implantación de técnicas de Agricultura de Precisión
Guiados y autoguiados de máquinas
Control de secciones en máquinas
Sistemas de tráfico controlado
Dosificación variable de inputs y monitorización
5% de ahorro en insumos, MO y reparaciones
8% de ahorro en insumos
10% de mejora de rendimientos
15% de ahorro en insumos

## Slide 6
Posicionamiento de precisión

## Slide 7
Posicionamiento de precisión
Sistemas de mejora de la exactitud y precisión
Agencias independientes monitorizan la señal y proporcionan información al usuario para mejorar su precisión
2 cm
2m

## Slide 8
¿Cómo nos llega la información de correcciones?
Redes de telefonía
Vía satélite
Posicionamiento de precisión

## Slide 9
Sistemas de mejora de la exactitud y precisión del posicionamiento
Distancia a la estación más cercana
Exactitud
JD SF2, Trimble RTX, Omnistar
EGNOS
Red GNSS del ITACyL
Usan la fase portadora de 2 frecuencias al menos
Posicionamiento de precisión

## Slide 10
Posicionamiento de precisión
Ejemplos de exactitud en función de los equipos
RTK vs Autónomo

## Slide 11
RTK (Real Time Kinematics)
Muy preciso (fase)
Fijado casi instantáneo
Mi posición es relativa a la de otra estación de referencia.
Combinando las señales de la base y el móvil se eliminan mucho de los errores
Posicionamiento de precisión

## Slide 12
RTK

## Slide 13
Usabilidad con efecto estacional: primavera y otoño los picos de máximas conexiones diarias
Posicionamiento de precisión
RTK

## Slide 15
RTK vs PPP
Posicionamiento de precisión
[Galileo HAS] 

## Slide 16
Diferencia entre EGNOS, RTK y PPP:
  GPS autónomo no es suficiente para autoguiar
  EGNOS y PPP nos llegan por satélite, RTK por telefonía
  Precisión: RTK>PPP>EGNOS
  PPP es de pago y RTK es gratis
Mucha atención al nuevo Galileo HAS que es PPP gratuito por la frecuencia E6
Posicionamiento de precisión
Notas para recordar:

## Slide 17
Autoguiados

## Slide 18
Autoguiado
Mayor productividad: extiende las horas de trabajo, opera de noche
Mayor precisión, (en función del equipo instalado)
Mayor comodidad para el conductor, minimiza la fatiga
Mayor eficiencia, eliminando huecos, solapes. Dosificación ajustada

## Slide 19
Autoguiado
El tractor/máquina sigue automáticamente una trayectoria prefijada. ¡ Está prohibido que el tractorista se baje del vehículo!
La precisión del posicionamiento requerida es alta. El GPS (GNSS) convencional no es suficiente: Técnicas de corrección como RTK, PPP o DGPS con suavizado de fase

## Slide 20
52.164.213.26
La nueva IP debe de ser:

## Slide 21
Rentabilidad de los autoguiados
Autoguiado
Estudio de Arvalis (Francia):10.000 ha
https://www.youtube.com/watch?v=rQR9a_jYWvQ

## Slide 22
Rentabilidad de los autoguiados
Autoguiado

## Slide 23
Rentabilidad de los autoguiados
Autoguiado

## Slide 24
Muchas diferencias de precios en el mercado (incluido sw libre). Analizar bien las prestaciones.
RTK ya no es un problema de precio en el autoguiado
Lo mejor es RTK con controlador hidráulico
La inversión se amortiza rápidamente
Notas para recordar:
Autoguiado

## Slide 25
Control de secciones

## Slide 26
Elimina aplicaciones de inputs (fitosanitarios, fertilizantes, semillas) en zonas ya pasadas para evitar solapes y en zonas prohibidas
De especial interés en máquinas muy anchas
Paso siguiente a un autoguiado o asistente al guiado
Ahorro de un 5-8% de insumos
Control de secciones

## Slide 27
Dosificación variable de insumos

## Slide 28
Dosificación variable de insumos
Reducción de costes mediante optimización del potencial productivo de diferentes partes de la parcela (unidades de manejo).
De gran interés para inputs de coste elevado.
Opciones:
  - Basada en mapas de prescripción
  - Basada en sensores en tiempo real
Variable Rate Technology (VRT)

## Slide 29
Dosificación variable de insumos
Semilla
Fertilizante
Fitosanitarios
Agua
¿Qué dosis se pueden variar?

## Slide 30
Dosificación variable de insumos
Tipos de dosificación variable
Basada en mapas
Un mapa con las diferentes zonas elaborado previamente en un Sistema de Información Geográfica se carga en la máquina. La información también procede de sensores, pero hay un procesado intermedio
La pantalla de la máquina según circula sobre el mapa lo consulta en función de la ubicación GNSS.
La pantalla comanda la máquina que realiza la aplicación (ISOBUS).
Basada en sensores
No requiere ni de mapa previo ni posicionamiento GNSS.
Un sensor mide las propiedades del cultivo o el suelo sobre la marcha.
Dependiendo del sensor es posible que haya que dar pasadas de calibración previas.
El sensor directamente, o través de una pantalla, comanda la máquina que realiza la aplicación.

## Slide 31: Dosificación variable basada en mapas: Fuentes de datos
Dosificación variable de insumos

## Slide 32: Dosificación variable basada en mapas: Fuentes de datos
Dosificación variable de insumos
  Mapa de Conductividad Eléctrica

## Slide 33: Dosificación variable basada en mapas: Fuentes de datos
Dosificación variable de insumos
  Datos brutos extraídos del monitor de rendimiento de una cosechadora

## Slide 34: Dosificación variable basada en mapas: Fuentes de datos
Dosificación variable de insumos
  Mapa del vigor vegetal del cultivo mediante imágenes de satélite

## Slide 35
https://www.sativum.es/
https://www.sativum.es/
Notes: Así pues nació SATIVUM. Una aplicación web en la que el usuario tiene que acceder desde esta web y despreocuparse por actualizar la última versióin desaarrollada por el ITACYL

## Slide 36
https://www.sativum.es/
SIGPAC
Parcelas agrícolas
Notes: Vista geográfica de parcelas de la explotación

## Slide 37
https://www.sativum.es/
Descarga de las parcelas del expediente de la PAC
Notes: Sativum también tiene habilitado una conexión con el sistema de ayudas para la descarga de datos de parcelas y cultivos (vista escritorio)

## Slide 38
https://www.sativum.es/
Descarga de las parcelas de viñedo desde una DO
Notes: Sativum también tiene habilitado una conexión con el sistema de ayudas para la descarga de datos de parcelas y cultivos (vista escritorio)

## Slide 39
CUADRO DE CONTROL de una parcela.
Detalle de parcela desde móvil
https://www.sativum.es/
Notes: Cuadro de mando de parcela con imágenes de satélite, evolución fenológica y meteorológica (vista móvil)

## Slide 40
Función zonificación evolucionada
Selección de una o varias imágenes para promediarlas y obtener un mapa zonificado
Detalle de parcela desde PC
https://www.sativum.es/

## Slide 41
Función zonificación
Se crea un mapa zonificado promediando una o varias imágenes seleccionadas por el usuario y enlaza cada unidad de manejo con el módulo de nutrientes para elaborar la prescripción según el objetivo de producción de cada zona.
Detalle de parcela desde PC
https://www.sativum.es/

## Slide 42
Caso real: agricultor usando mapas de dosificación variable para la fertilización de sus parcelas
Detalle de parcela desde PC
https://www.sativum.es/

## Slide 43
Sativum es una APP pública para la gestión de datos sobre parcelas agrícolas
  Satélite (y foto aérea)
  Suelo
  Clima
  Parcelario y cultivos
Integrada con el sistema de gestión de la PAC
Se incluyen módulos de ayuda a la toma de decisiones.
  Nutrición: Es un FAST
  Plagas
  Agricultura de precisión…

## Slide 46
A tener en cuenta en insumos de alto coste: Fertilizante
Sobrecoste del equipo importante
No “es de uso directo” implica tomar decisiones y conocimiento agronómico
Constituye la verdadera esencia de la agricultura de precisión
SATIVUM te facilita crear mapas con varias imágenes de satélite.
Notas para recordar:
Dosificación variable de insumos

## Slide 47
¡Muchas gracias por vuestra atención!
Correo de Soporte: soporte-sativum@itacyl.es
Vanessa Paredes Gómez
Unidad de Información Geográfica e Innovación
Área de Desarrollo Tecnológico
Subdirección de Infraestructuras Agrarias
E-mail: vanessa.paredes@itacyl.es