## Slide 1: Agricultura de precisión en explotaciones agrícolas: Posicionamiento, autoguíado de vehículos, control de secciones y dosificación variable
David A. Nafría

## Slide 2: ¿Qué vamos a ver hoy?
Posicionamiento de precisión para agricultura
Autoguiado
Control de secciones
Dosificación variable

## Slide 3: Optimización y control a través de las tecnologías
Sensorización y tratamiento de datos (registro de datos de cultivos, ambientales, telemetría de máquinas, etc.)
Teledetección (Imágenes de satélites, drones, etc.)
Posicionamiento por satélite
Robótica y toma de decisiones (Autoguiados, vehículos 100% autónomos)
Sistemas de Información Geográfica (Mapas de unidades de manejo, mapas de prescripción, etc…)
Internet de las cosas, redes de comunicaciones y almacenamiento en la nube.

## Slide 4: Ejemplos de ahorros por la implantación de técnicas de Agricultura de Precisión
Guiados y autoguiados de máquinas
Control de secciones en máquinas
Sistemas de tráfico controlado
Dosificación variable de inputs y monitorización
5% de ahorro en insumos, MO y reparaciones
8% de ahorro en insumos
10% de mejora de rendimientos
15% de ahorro en insumos

## Slide 5: Posicionamiento

## Slide 6
Sistemas de mejora de la exactitud y precisión
Agencias independientes monitorizan la señal y proporcionan información al usuario para mejorar su precisión
2m
2 cm

## Slide 7
¿Cómo nos llega la información de correcciones?
Redes de telefonía
Vía satélite

## Slide 8
Sistemas de mejora de la exactitud y precisión del posicionamiento
Distancia a la estación más cercana
Exactitud
Exactitud
JD SF2, Trimble RTX, Omnistar
EGNOS
Red GNSS del ITACyL
Usan la fase portadora de 2 frecuencias al menos

## Slide 9
Repetibilidad en cortos plazos de tiempo (precisión)
En agricultultura la precision relativa en cortos espacios de tiempo (15 minutos) es fundamental. Los algoritmos utilizan la información de fase para suavizar la señal de código que tiene más multipath.

## Slide 10: Código con suavizado de fase
Las mediciones de código son ruidosas (baja precisión) pero inambiguas (son absolutas)
Las mediciones de fase son muy precisas pero ambiguas (desconocimiento de la distancia completa entre receptor y satélite)
Existe una técnica de posicionamiento denominada Código con suavizado de fase que integra ambas observaciones sin llegar a fijar ambigüedades.
Proporciona buenas precisiones relativas en cortos espacios de tiempo (15 minutos)
https://gssc.esa.int/navipedia/index.php/Carrier-smoothing_of_code_pseudoranges

## Slide 11: Precisión EGNOS Pass to Pass
https://egnos.gsc-europa.eu/news-events/news/testing-egnos-topcon-autoguidance-solution
https://egnos.gsc-europa.eu/services/open-service/historical-performance/pass-to-pass

## Slide 12: Precisión EGNOS absoluta 2D

## Slide 13: PPP (Precise Point Positioning)
Metodología de posicionamiento de fase sin estación de referencia. Con receptor único.
En la práctica implica dos frecuencias para tener resultados satisfactorios para eliminar el efecto de la ionosfera y la troposfera.
Usa información complementaria para corregir los errores de órbita y de reloj de los satélites . Estos datos pueden ser predichos e informados en tiempo real o aplicados a posteriori.
https://www.researchgate.net/publication/342396504_Challenges_in_Characterization_of_GNSS_Precise_Positioning_Systems_for_Automotive

## Slide 14
RTK (Real Time Kinematics)
Muy preciso (fase)
Fijado casi instantáneo
Mi posición es relativa a la de otra estación de referencia.
Combinando las señales de la base y el móvil se eliminan mucho de los errores

## Slide 15
Repetibilidad: Algunos ejemplos publicitarios
NovAtel’s GLIDE®
En la propaganda de muchos guiados mencionan solo la repetibilidad (pass to pass) y no la exactitud del sistema.

## Slide 16
Internet
Zamadueñas
Nuevo servidor duplicado en la nube
USUARIOS
Ágreda
Latencia < 1 segundo
Servicio activo 24/7

## Slide 17
Puntos de montaje NTRIP: estaciones a conectar

## Slide 18
Herramienta recomendada para probar conexiones NTRIP

## Slide 19: Precisión y exactitud: Autónomo vs RTK

## Slide 20
Usuarios activos registrados a 03/9/2024: 8.670
Chart: Nº Usuarios diarios conectados Red GNSS de Castilla y León

## Slide 21
https://www.gsc-europa.eu/support-todevelopers/galileo-compatible-devices/receivers-implementing-galileo-has
https://www.gsc-europa.eu/galileo/services/galileo-high-accuracy-service-has

## Slide 22: Cosas para llevarse a casa
Diferencia entre EGNOS, RTK y PPP:
  GPS autónomo no es suficiente para autoguiar
  EGNOS y PPP nos llegan por satélite, RTK por telefonía
  Precisión: RTK>PPP>EGNOS
  PPP es de pago y RTK es gratis
Mucha atención al nuevo Galileo HAS que es PPP gratuito por la frecuencia E6

## Slide 23: Autoguiado

## Slide 24: Guiados y autoguiados
Mayor productividad: extiende las horas de trabajo, opera de noche
Mayor precisión, (en función del equipo instalado)
Mayor comodidad para el conductor, minimiza la fatiga
Mayor eficiencia, eliminando huecos, solapes. Dosificación ajustada
Diferentes costes -> Diferentes prestaciones

## Slide 25: Asistentes al guiado
https://www.youtube.com/watch?v=LwO7mkRfrM4&feature=emb_title

## Slide 26: Autoguiados
El tractor/máquina sigue automáticamente una trayectoria prefijada. ¡ Está prohibido que el tractorista se baje del vehículo!
La precisión del posicionamiento requerida es alta. El GPS (GNSS) convencional no es suficiente: Técnicas de corrección como RTK, PPP o DGPS con suavizado de fase

## Slide 27: Elementos del sistema de autoguiado GNSS
Sensores:
  Receptor GNSS de alta precisón con sistema de corrección
  Sistema de navegación inercial (Comercialmente llamado Terrain compensation)
Sistema de procesado
  Calculador con leyes de control
  Pantalla de interface y con funcionalidad añadida
Actuadores
  Hidráulico (1 segundo respuesta)
  Volante eléctrico 12V (3-6 segundos respuesta)
  Electrónico o ISOBUS (igual que el hidráulico)
https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS_Boards/wiki/Whattobuy

## Slide 28: Actuador mediante rodillo a volante

## Slide 29: Actuador Collar de dirección

## Slide 30: Controlador hidraúlico
https://www.youtube.com/watch?v=d0RikFIKHPw

## Slide 31: Patrones

## Slide 32: AgOpenGPS: Software libre
https://github.com/farmerbriantee/AgOpenGPS

## Slide 33
52.164.213.26
La nueva IP debe de ser:

## Slide 35
Estudio de Arvalis (Francia)10.000 ha
Rentabilidad de los autoguiados
https://www.youtube.com/watch?v=rQR9a_jYWvQ

## Slide 36
Rentabilidad de los autoguiados
Explotación rotación colza/cereal
Explotación de cultivos de alto valor: Remolacha y Patata
Gratis con Red GNSS

## Slide 37: Estudio amortización en CyL en cultivos de secano con RTK
FUENTE: Trabajo práctico Asignatura “Nuevas Tecnologías” en Grado de Ingeniería Agrícola y Agroambiental (INEA) Plan de adaptación de una explotación de secano de 325ha en Villanueva del campo (Zamora) a agricultura de precisión (Alejandro Alonso Villafáfila, Borja Díaz Herrero, Sergio Sobrino Arévalo)
Chart: Ahorros en costes por autoguiado €/ha
| Ahorros por solapes €/ha
Cebada-Trigo | 8.55
Veza | 4.44
Alfalfa | 6.41
Girasol | 3.53
170 ha de trigo/cebada amortizan un autoguiado de bajo coste (3.000 €) en 2 años

## Slide 38: Compatibilidad ISOBUS
La pantalla del tractor o del GPS controlan los aperos
Los aperos controlan el tractor
Ojo a la verdadera compatibilidad entre máquinas
https://aef-isobus-database.org/

## Slide 45: Compatibilidad ISOBUS
Ojo a la verdadera compatibilidad entre máquinas
Base de datos donde contrastar compatibilidades:
https://aef-isobus-database.org/

## Slide 46: Cosas para llevarse a casa
Muchas diferencias de precios en el mercado (incluido sw libre). Analizar bien las prestaciones.
RTK ya no es un problema de precio en el autoguiado
Lo mejor es RTK al hidráulico
La inversión se amortiza rápidamente

## Slide 47: Control de secciones

## Slide 48: Control de secciones
Elimina solapes en todo tipo de máquinas de aplicación de inputs (fitosanitarios, fertilizantes, semillas)
De especial interés en máquinas muy anchas
Paso siguiente a un autoguiado o asistente al guiado
Ahorro de un 5% de insumos

## Slide 49: Elimina aplicaciones en solapes y zonas prohibidas

## Slide 50: Grado de reducción de producto en pulverizadores
Fuente: http://www2.ca.uky.edu/agcomm/pubs/aen/aen102/aen102.pdf
Anchura
25 m
30 m

## Slide 51: También es posible en sólidos con equipos centrífugos

## Slide 52: Sistemas de tráfico controlado (CTF-Controlled Traffic Farming)
Práctica en la que las ruedas de los tractores, las cosechadoras y otros vehículos de labranza utilizan reiteradamente los mismos surcos en cada operación de labranza, plantación, fumigación y cosecha que en la producción de cultivos Tesauro 2013 de la Biblioteca Agrícola Nacional de los Estados Unidos
Un sistema de tráfico convencional (no controlado) compacta el 75% de la superficie en una sola campaña
CTF reduce la compactación a solo el 15%, y se la misma zona todos los años
10% de incremento de rendimientos

## Slide 53: Sistemas de tráfico controlado. Requisitos
Tractores, remolques y cosechadoras con una misma anchura de eje.
Aperos con anchuras de trabajo en múltiplos respecto a la máquina más estrecha (6,12,18,24…).
Sistema de autoguiado RTK con exactitud absoluta (no relativa) para asegurar la repetición de la pasada.
https://grdc.com.au/resources-and-publications/grdc-update-papers/tab-content/grdc-update-papers/2016/02/controlled-traffic-farming-the-costs-and-benefits

## Slide 54: Sistemas de tráfico controlado. Beneficios económicos
Fuente: https://www.nacc.com.au/wp-content/uploads/2015/05/NACC_Controlled_Traffic_Farming_Technical_Manual.pdf

## Slide 55: Dosificación variable de insumos

## Slide 56: Dosificación variable de inputs. Variable Rate Application
Reducción de costes mediante optimización del potencial productivo de diferentes partes de la parcela (unidades de manejo).
De gran interés para inputs de coste elevado.
Opciones:
  Basada en mapas de prescripción
  Basada en sensores en tiempo real

## Slide 57: ¿Qué dosis se pueden variar?
Semilla
Fertilizante
Fitosanitarios
Agua

## Slide 58: Dosificación variable en sembradoras
El mecanismo de dosificación de la sembradora (tren cinemático) está desconectado de las ruedas de mando y por tanto independizado del avance de la máquina.
El mecanismo está controlado por un motor hidráulico o eléctrico paso a paso.
Es importante conocer la velocidad sobre el suelo. Opciones: Velocidad receptor GNSS, radar, velocidad vehículo vía CANBUS.
La regulación puede ser única para todo el ancho de trabajo o individual bota a bota en sembradoras monograno.
https://www.youtube.com/watch?time_continue=220&v=IJeSw2JV5b8&feature=emb_logo
ver

## Slide 59: Dosificación variable en abonadoras de proyección
Máquinas muy complejas de adaptar a la dosificación variable real.
Actuadores electrohidráulicos que regulan el caudal y el punto de descarga de fertilizante de la tolva en el disco.
Equipan células de carga para verificar la dosificación
La regulación puede ser única para todo el ancho de trabajo por mitades si tiene dos discos o por segmentos de hasta 1-2 m.
https://www.youtube.com/watch?v=OsSusnnsIlk
https://www.youtube.com/watch?v=5Tc82omA3hM
ver
ver

## Slide 60: Dosificación variable en productos líquidos
Máquinas más sencillas desde el punto de vista de la regulación.
La presión del fluido es el elemento regulador.
Dependiendo del número de secciones puede ser más o menos efectiva
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=gby3Rh7nRs8&feature=emb_logo
ver

## Slide 61: Dosificación variable en agua de riego
Poco interés por el bajo coste del insumo.
Posible en pivots.
Fácil regulación en sectores a través de la velocidad de avance.
Regulación dentro del sector más costosa al requerir electroválvulas por tramos o individuales

## Slide 62: Tipos de dosificación variable
Basada en mapas
Un mapa con las diferentes zonas elaborado previamente en un Sistema de Información Geográfica se carga en la máquina. La información también procede de sensores, pero hay un procesado intermedio
La pantalla de la máquina según circula sobre el mapa lo consulta en función de la ubicación GNSS.
La pantalla comanda la máquina que realiza la aplicación (ISOBUS).
Basada en sensores
No requiere ni de mapa previo ni posicionamiento GNSS.
Un sensor mide las propiedades del cultivo o el suelo sobre la marcha.
Dependiendo del sensor es posible que haya que dar pasadas de calibración previas.
El sensor directamente, o través de una pantalla, comanda la máquina que realiza la aplicación.

## Slide 63: Dosificación variable basada en mapas: Fuentes de datos
  Mapeado suelos
  Monitor de rendimiento en cosechadora
  Imágenes de satélite
Gratis
40 €/ha
https://www.youtube.com/watch?v=vZmS9Y2_X8A
Gratis
(coste marginal)

## Slide 64: Dosificación variable basada en mapa de suelo
Analíticas en rejilla o sensores de conductividad eléctrica aparente

## Slide 65: Interpolación de datos
Todos los métodos de captura de datos son puntuales y requieren de un postprocesado geoestadístico para la creación de mapas continuos interpolados.
El método más simple es el Inverso de la Distancia que asigna el valor de un píxel en función de la media ponderada de los puntos más cercanos. La ponderación es en función inversa de la distancia. Los puntos más cercanos pesan más que los más lejanos
Cuanta mayor sea la densidad de puntos, mejor será la calidad del mapa

## Slide 66: Recogida de muestras en rejilla y análisis en laboratorio
  Rejilla de 100x100 en parcela de Guaza de Campos (Palencia)

## Slide 67: Conclusiones sobre rejilla de puntos
Desventajas
Muy costoso: Unos 50 € por punto muestreado (Textura, pH, conductividad eléctrica (1/5), materia orgánica oxidable, fósforo, potasio).
Poca capacidad de muestreo: una malla de 100x100m es solo 1 punto/ha
No obtienes una métrica directa del potencial (rendimiento) del suelo.
No puedes actualizarlo todos los años
Ventajas
Información agronómica con grandes posibilidades de interpretación y análisis.
La información perdura en el tiempo.

## Slide 68: Dosificación variable en base a datos de conductividad eléctrica (EC) aparente
Mide la capacidad del suelo para transmitir la carga eléctrica a través de un sensor arrastrado o muy próximo al suelo.
La EC se correlaciona positivamente con la textura (y propiedades derivadas de esta) y salinidad de los suelos se.
El sensor lleva acoplado un GPS para georreferenciar y se diseñan pasadas cada 15m a unos 15 km/h
Funcionamiento: 2 electrodos inyectan electricidad y 4 miden la caída de tensión en una sección del suelo de hasta 90 cm

## Slide 69
Eusebio Miguel (Torquemada, Palencia)

## Slide 71: Conclusiones sobre sensores de CE
Desventajas
Unos 40 €/ha.
Alta densidad de muestreo: 200 ptos./ha
El dato perdura en el tiempo
Ventajas
LA EC no es un parámetro agronómico directo como las analíticas de laboratorio
Las mediciones están sujetas a variación temporal en función de la humedad del suelo. El riego es un factor determinante a la hora de hacer mediciones.
https://www.youtube.com/watch?v=ERkZdLm44bg
ver
Sensores complementarios:

## Slide 72: Dosificación variable en base a datos de conductividad eléctrica aparente

## Slide 73: Dosificación variable basada en monitor de rendimiento
Útil para conocer el potencial de la parcela (objetivo de producción) y las extracciones/ residuos del cultivo anterior.

## Slide 74: Ejemplo de datos de una cosechadora
  Datos brutos extraídos del monitor de rendimiento de una cosechadora

## Slide 75: Conclusiones sobre monitores de rendimiento
Desventajas
Coste marginal comparado con el servicio de cosecha. Las Máquinas modernas equipan el sensor.
Altísima densidad de muestreo: por encima de 500 ptos./ha.
Observación directa del potencial de rendimientos.
Ventajas
Un año único de datos no es suficiente. Mezclar datos de cultivos diferentes no es lo mejor.
El sensor debe de estar bien calibrado.
Cuando estas variando insumos puedes dudar del potencial verdadero de algunas zonas.

## Slide 76: Dosificación variable basada en imágenes de satélite
Útil para fertilización nitrogenada en cobertera y fondo (estimación de extracciones en base a años anteriores si no hay datos de cosechadora).

## Slide 77
Mapa de prescripción a partir de imágenes de satélite con SATIVUM

## Slide 81: Carga de datos en la máquina (Müller-Elektronik)

## Slide 82: Aplicación real en campo

## Slide 86: Las imágenes de satélite como proxy de mapa de rendimientos
Una imagen puede ser suficiente para una fertilización de cobertera, pero no sustituye un mapa de rendimiento.
Se pueden integrar muchas imágenes de satélite a lo largo de la campaña y obtener un pseudo mapa de rendimientos como si de una cosechadora se tratase.
Nunca hay que olvidar que el satélite “ve” biomasa en la parte aérea. En los cultivos de grano debemos aplicar un índice de cosecha que es variable de año en año
http://maps.spiderwebgis.org/media/customlogins/hermana/assets/Campos_et_al_2018_Mapping_within-field_variability_in_wheat_yield_and_biomass_using_remote_sensing_vegetation_indices.pdf

## Slide 87: Conclusiones sobre imágenes de satélite
Desventajas
Gratis para una imagen cada 5 días (Sentinel-2)
Moderada densidad de muestreo: 100 ptos./ha para Sentinel-2 y muy alta para Planet (1000 ptos./ha)
Acceso a toda la historia de la parcela desde 2018.
Datos comparables entre parcelas y años. Mismo marco de medición y sensor
Ventajas
Mapeas el vigor de la biomasa aérea no el grano.
Los datos gratis solo tienen 5 días de revisita y 10m de resolución

## Slide 88: Dosificación variable basada en sensores en tiempo real

## Slide 89
  Actualmente existen habitualmente para fertilización de cobertera.
  Se basa generalmente en los mismos principios de respuesta espectral que la teledetección desde satélite.
  Salvo excepciones son sensores pasivos (requieren de luz solar como fuente de emisión) por lo que se limita su operatividad por la noche.
  Permiten la regulación de la máquina automáticamente sin intermediarios
  Requieren una calibración para establecer la relación entre la medición del sensor y la dosis de fertilizante.
Dosificación variable basada en sensores instalados en el tractor

## Slide 90: Prueba de dosificación con mapas y con sensor al mismo tiempo
Eusebio Miguel y Topcon España
https://vimeo.com/401412692/cdd9730e65
ver

## Slide 91: Cosas para llevarse a casa
A tener en cuenta en insumos de coste alto: Fertilizante
Sobrecoste del equipo importante
No “es de uso directo” implica tomar decisiones y conocimiento agronómico
Constituye la verdadera esencia de la agricultura de precisión
SATIVUM te facilita crear mapas con varias imágenes de satélite.

## Slide 92: Escenario ideal en dosificación variable:
Fertilización en fondo a partir de objetivo de producción obtenido de datos de monitor de rendimiento de años pasados (seleccionando años del mismo cultivo o similar)
Corrección a las necesidades de fondo a partir de mapa de suelo con CE y complementado con analíticas puntuales para conocer los niveles del suelo.
Corrección a partir de los residuos del cultivo anterior obtenidos con monitor de rendimiento en cosechadora para del año anterior.
Fertilización de cobertera a partir de actualización de objetivo de producción y balance de extracciones del Nitrógeno aplicado en fondo con datos de satélite NDVI. En el caso de cultivos de invierno la adquisición de imágenes puede verse condicionada por la nubes y es preferible usar un sensor instalado en el tractor

## Slide 93: Comunicación a través de la nube