## Slide 1: Uso de una red densa de sensores de control para el ensayo de sistemas de riego a baja presión. Proyecto REBAPRES
Julia Arranz Herrero
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León
VIII Jornadas de Agrometeorología
1-2 de junio de 2023

## Slide 2: “USO DE UNA RED DENSA DE SENSORES DE CONTROL”
¿HEMOS SEMBRADO EL CAMPO DE APARATOS?
PUEDE QUE SÍ
Notes: Qué significa el acrónimo “Rebapres”. …
Proyecto enmarcado en la submedida 16.2 …

## Slide 3: REBAPRES

## Slide 4: REBAPRES
“PROYECTO DE EXPERIMENTACIÓN DE RIEGO A BAJA PRESIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CULTIVOS DE REGADÍO DE CASTILLA Y LEÓN”
Enmarcado en la submedida 16.2 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, de ayuda para proyectos piloto y para el desarrollo de nuevos productos y procesos y tecnologías (actuación cofinanciada fondos FEADER).
Notes: Qué significa el acrónimo “Rebapres”. …
Proyecto enmarcado en la submedida 16.2 …

## Slide 5: ANTECEDENTES
  “Análisis del riego por aspersión a baja presión en un cultivo de maíz”. Campañas 2015 y 2016. Zapata, N; Robles, O; Cavero, J; et Playán, E. Estación experimental Aula Dei del CSIC, Zaragoza.
  “Ensayo de riego con aspersores a baja presión en la campaña 2018 para el cultivo del maíz”. Goñi Labat, M. Proyecto LIFE-IP NAdapta, INTIA, Navarra.

## Slide 6: REBAPRES
Participan:
  4 AGRICULTORES COLABORADORES, de la CR del Canal de Tordesillas, CR de Soto de Cerrato y CR del Canal del Riaza.
  4 EMPRESAS COLABORADORAS: Vyrsa, Naandanjain, Regaber y Nelson.
  ITACYL, encargados de la coordinación y seguimiento.

## Slide 7: OBJETIVO E IMPACTO
OBJETIVO FUNDAMENTAL: Demostrar que es posible regar con menor presión, reduciendo en consecuencia los costes, sin mermar la calidad del riego y la producción óptima deseada.
IMPACTO POTENCIAL: Reducción de los costes energéticos en las zonas de regadío mediante el uso de equipos y técnicas innovadoras.
OPTIMIZANDO el uso de la energía eléctrica ayudamos a combatir el CAMBIO CLIMÁTICO.
      Mejora del margen neto de las explotaciones

## Slide 8: DISEÑO - PLANTEAMIENTO
Ensayos destinados a comprobar el COMPORTAMIENTO y RENDIMIENTO del cultivo ante dos escenarios de riego:
Marco de riego: 18 x 18, marco real
Llevado a cabo en parcelas comerciales “REALES”
CULTIVOS: Maíz, Patata y Remolacha
Duración del proyecto: 3 campañas de riego
Presión convencional: 3,5 bar TESTIGO
2 bar BAJA PRESIÓN
Para cada cultivo, se ensaya una parcela BAJA PRESIÓN y una TESTIGO

## Slide 9: MATERIAL DE RIEGO

## Slide 10: EMISORES DE RIEGO
NAANDANJAIN
(5035 SD LP)
VYRSA
(VYR-37)
NETAFIM
(D-NET 9575)
NELSON IRRIGATION
(R33LP)
REGULADORES DE PRESIÓN
(VYR-19 Y PRV 2000 – 30PSI)

## Slide 11: OTROS ELEMENTOS
Válvulas y contadores -BERMAD
Contadores ultrasónicos M10 Y EUROMAG-BERMAD
Válvula contador ultrasónico ULTRAF PRO - RAPHAEL

## Slide 12: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN

## Slide 13: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN
Sondas de humedad
Pluviómetro de suelo
Pluviómetro anclado al mástil del nodo.
Sensores de presión

## Slide 14: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN
Equipos están formados por los sensores en diferente combinaciones conectados a un DATALOGGER (QBIC LITE).
QBIC
Recoge la información de los sensores y la envía al servidor de la app.

## Slide 15: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN
Nodo equipado con sensor de presión
Nodo equipado con pluviómetro, sensores humedad y unidad H y T
Nodo equipado con pluviómetro, sondas de humedad y anemómetro
Nodo equipado con pluviómetro, sondas de humedad, anemómetro y unidad H y T

## Slide 16: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN
Nodo equipado con sensor de presión
Nodo equipado con pluviómetro, sondas de humedad y anemómetro
Nodo equipado con pluviómetro y sondas de humedad

## Slide 17: SENSORES E INSTRUMENTACIÓN
Sonda de Subsuelo EnviroPro
Pluviómetro con datalogger integrado.

## Slide 18: Localización de sensores
Pluviómetros (+meteor) + SHs: ubicados en el centro de microparcelas (18x18). 1pluvio/subensayo o tipo aspersor.
Sondas de humedad: instaladas junto a pluviom, a profundidad 10 y 20 cm.
Sensores de presión: ubicados en últimos aspersores de ramal. 1TP/postura riego.
Contadores: a la salida del hidrante o toma
Ensayo de Remolacha Baja Presión 2023

## Slide 19: PARÁMETROS

## Slide 20: PARÁMETROS EVALUADOS
    Extraídos de sensores e instrumentación:
    Humedad en suelo
    Presión de riego
    Velocidad del viento
    Humedad y temperatura ambiente
    Riego y pluviometría del sistema
Monitorizados a través de app

## Slide 21: PARÁMETROS EVALUADOS

## Slide 22: PARÁMETROS EVALUADOS

## Slide 23: OTROS PARÁMETROS EVALUADOS
    Evaluación del desarrollo vegetativo y seguimiento de los estados fenológicos del cultivo.
    Producción por aspersor analizado
    Producción total por parcela.
In situ + NDVI
Baja Presión vs Testigo

## Slide 24: MANEJO DE CULTIVOS Y RIEGO

## Slide 25: MANEJO DE LOS CULTIVOS Y DE RIEGO
    Las operaciones de FERTILIZACIÓN, SIEMBRA, TRATAMIENTO FITOSANITARIOS Y MANEJO DEL RIEGO en los cultivos
Se realizan a criterio propio del agricultor, con la condición de que deben ser idénticas en el ensayo Baja Presión y en Testigo.

## Slide 26: MANEJO DE LOS CULTIVOS Y DE RIEGO
    Desde ITACYL, se lleva a cabo el seguimiento del ensayo y asesoramiento a los agricultores, empleando herramientas de ayuda para la toma de decisiones:
        InfoRiego
Cálculo de necesidades hídricas del cultivo
Recomendaciones de riego

## Slide 27: MANEJO DE LOS CULTIVOS Y DE RIEGO
    Desde ITACYL, se lleva a cabo el seguimiento del ensayo y asesoramiento a los agricultores, empleando herramientas de ayuda para la toma de decisiones
        SATIVUM
Evolución de parcelas, a través de análisis NDVI
Recomendación de nutrientes

## Slide 28: PARCELAS DE ENSAYO

## Slide 29: PARCELAS DE ENSAYO
    CAMPAÑA 2023: 7 parcelas (2 remolacha, 2 patata, 3 maíz)
    CAMPAÑA 2022: 7 parcelas (1 remolacha, 2 patata, 4 maíz)
    CAMPAÑA 2021: 10 parcelas (3 patata, 5 maíz, 2 remolacha)
    DESARROLLO DEL ENSAYO ES DISTINTO EN PATATA Y REMOLACHA, RESPECTO DEL MAÍZ.
        En patata y remolacha a nivel MICROPARCELAS (dentro de cada subsensayo)
        Maíz a nivel de PARCELA (con uno o varios subensayos)

## Slide 30: PARCELAS DE ENSAYO
    SUBENSAYO – formado por cada tipo de aspersor probado en cada parcela.
    MICROPARCELAS: cada uno de los polígonos interiores, delimitados por los 4 aspersores que definen la cuadrícula del marco real.
Parcela Maíz Tordesillas 2023
Parcela Patata Tordesillas 2023
Notes: EXPLICAR SUBENSAYOS Y MICROPARCELAS

## Slide 31: ENSAYOS A NIVEL EN MICROPARCELAS CON RIEGO A BAJA PRESIÓN, PATATA Y REMOLACHA
    Marco de riego 18 x 18, marco real
    Presión en boquilla del aspersor: 2 kg/cm2
    Presión regulada mediante REGULADORES DE PRESIÓN (VYR19 y PRV2000) en todos los ensayos de Baja Presión
    Emisores de riego: 4 modelos de baja presión, de los 4 fabricantes colaboradores
    Ensayos de patata en Soto de Cerrato (Pa) y San Miguel del Pino (Va). Ensayos de remolacha en Olivares de Duero (Va)
Parcela Patata Soto de Cerrato 2022
NAANDANJAIN
(5035 SD LP)
NETAFIM
(D-NET 9575)
VYRSA
(VYR-37)
NELSON IRRIGATION
(R33LP)
REGULADOR DE PRESIÓN
PRV 2000
REGULADOR DE PRESIÓN
VYR-19

## Slide 32: ENSAYOS A NIVEL MICROPARCELAS CON RIEGO CONVENCIONAL, PATATA Y REMOLACHA
    Marco de riego 18 x 18, marco real
    Presión en boquilla del aspersor: 3,5 kg/cm2
    Emisores de riego: convencionales, surtiendo mismo caudal que los BP (VYR 36 y VYR 37)
Parcela Patata en Soto de Cerrato 2022
VYR-36 (bronce)
Ensayo Remolacha Testigo 2023
(VYR 37)

## Slide 33: ENSAYO DE RIEGO A BAJA PRESIÓN EN CULTIVO DE MAÍZ, EN PARCELAS COMERCIALES
    Marco de riego 18 x 18, marco real
    Presión en boquilla del aspersor: 2 kg/cm2
    Presión regulada mediante REGULADORES DE PRESIÓN (VYR19 y PRV2000), y a nivel de válvula hidráulica.
    Emisores de riego: 4 modelos de baja presión, de los 4 fabricantes colaboradores.
    Ensayos en San Miguel del Pino (Va) y Olivares de Duero (Va)
Ensayo de Maíz Baja Presión
Olivares de Duero 2023
NAANDANJAIN
(5035 SD LP)
NETAFIM
(D-NET 9575)
VYRSA
(VYR-37)
NELSON IRRIGATION
(R33LP)
REGULADOR DE PRESIÓN
PRV 2000
REGULADOR DE PRESIÓN
VYR-19

## Slide 34: ENSAYOS DE RIEGO A PRESIÓN CONVENCIONAL EN CULTIVO DE MAÍZ, EN PARCELAS COMERCIALES
    Marco de riego 18 x 18, marco real
    Presión en boquilla del aspersor: 3,5 kg/cm2
    Emisores de riego: convencionales NAANDANJAIN 5035 SD
NAANDANJAIN
(5035 SD)
Parcela Maíz, ensayos BP y T
San Miguel del Pino 2023

## Slide 35: ALGUNOS RESULTADOS

## Slide 36: DATOS DE RENDIMIENTO. ENSAYO DE PATATAS SOTO DE CERRATO (PA) 2022
Chart: Estimación de Producción por tipo de aspersor (kg/ha)
| 1 | 2 | 3 | 4 | TESTIGO (3,5 Kg cm-2)
Estimación de Producción Kg. ha-1 | 50290 | 52464.8148 | 50298.6111 | 48473.6111 | 50156.25

## Slide 37: DATOS DE RENDIMIENTO. ENSAYO DE PATATAS SOTO DE CERRATO (PA) 2022
Chart: Producción Comercial kg.ha-1
| PARCELA BAJA PRESIÓN | PARCELA TESTIGO
Producción Comercial kg. ha-1 | 54583.3333 | 53333.3333

## Slide 38: DATOS DE RENDIMIENTO. ENSAYO DE REMOLACHA EN OLIVARES DE DUERO (VA) 2022
Chart: Estimación de la producción en t/ha al precio de 16º
| 1 | 2 | 3 | 4 | TESTIGO (3,8 Kg cm-2)
Estimación de Producción t. ha-1 | 112.03 | 108.985 | 104.142 | 105.028 | 106.433
Notes: De los cuatro aspersores ensayados, dos habrían obtenido un 5,26% y 2,40% respectivamente más de producción que el testigo. Los otros dos aspersores habrían obtenido un 2,15 % menos y otro un 1,32% menos.

## Slide 39: DATOS DE RENDIMIENTO. ENSAYO DE REMOLACHA EN OLIVARES DE DUERO (VA) 2022
Chart: Producción en t/ha a 16º (Escala de pago por riqueza)
| PARCELA BAJA PRESIÓN | PARCELA TESTIGO
Producción Comercial t. ha-1 | 96 | 95
Notes: De los cuatro aspersores ensayados, dos habrían obtenido un 5,26% y 2,40% respectivamente más de producción que el testigo. Los otros dos aspersores habrían obtenido un 2,15 % menos y otro un 1,32% menos.

## Slide 40: JORNADAS DEMOSTRATIVAS

## Slide 41
MUCHAS GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN