## Slide 1: Programa de Eficiencia Energética en los regadíos
Miguel Ángel García Turienzo
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
Hospital de Órbigo (León)
21 de octubre de 2021
EL EMPLEO DE LAS FUENTES DE ENERGÍA ALTERNATIVAS EN REGADÍO.
LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA

## Slide 2: CARACTERIZACIÓN DEL REGADÍO DE CASTILLA Y LEÓN

## Slide 3: CONSUMO ENERGÉTICO EN LOS REGADÍOS DE CASTILLA Y LEÓN
INCREMENTO EN LA SUPERFICIE DE RIEGO POR PRESIÓN
INCREMENTO DEL CONSUMO DE ENERGÍA POR HECTÁREA REGADA
PDR 2014-2020, ESTIMA UNA DEMANDA DE ENERGÍA PARA REGADÍO DE 100.000 MW/h
CONSUMO MEDIO DE ENERGÍA POR ha REGADA (5000 m3) DE 1.650 kwh.
INCREMENTO DE LA SUPERFICIE REGADA EN UN 19% EN LOS ÚLTIMOS 12 AÑOS.
LA SUPERFICIE DEL RIEGO POR PRESIÓN PRINCIPAL COMPONENTE DEL CRECIMIENTO GLOBAL DE LA SUPERFICIE REGADA.
Chart: Evolución de la superficie de regadío en Castilla y León (2008-2020)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 376219 | 398639 | 393901 | 412778 | 424977 | 418210 | 441202 | 449145 | 429874 | 445141 | 448679 | 465583 | 463148
Chart: Evolución de la superficie regada en Castilla y León (2008-2020)
| 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
Gravedad | 156880 | 156753 | 157949 | 151136 | 142203 | 147418 | 141770 | 133343 | 122685 | 113661 | 116086 | 118770 | 122820
Aspersión | 111833 | 126685 | 118448 | 127868 | 135668 | 123902 | 138334 | 150931 | 141651 | 155189 | 155187 | 164127 | 159532
Automotriz | 92046 | 95474 | 96814 | 112868 | 126572 | 123687 | 137151 | 140177 | 139758 | 148987 | 148754 | 152087 | 148372
Localizado | 15460 | 19727 | 20690 | 20906 | 20534 | 23203 | 23947 | 24694 | 25780 | 27304 | 28652 | 30598 | 32425

## Slide 4: CONSUMO ENERGÉTICO EN LOS REGADÍOS DE CASTILLA Y LEÓN
Mayor incremento de la energía 2008- 2013. 52% de incremento respecto del 2007
Chart: Promedio del €/kwh en las Comunidades de Regantes de Castilla y León (2007-2020)
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020
 | 0.084829 | 0.10535 | 0.10712 | 0.10848 | 0.11166 | 0.11991 | 0.12844 | 0.1223 | 0.12379 | 0.10917 | 0.11299 | 0.13366 | 0.10899 | 0.1094

## Slide 5
Aumento coste de la energía y reducción coste de potencia
contratada.
No hay bonificación 85% si la potencia registrada en un
mes es inferior a la contratada. Pero si hay penalización si sobrepasas
Periodo transitorio de 12 meses desde el 1/06/21 para cambiar 2 veces las potencias.
NUEVO MERCADO TARIFARIO
1/06/2021
ANTERIOR CALENDARIO
NUEVO CALENDARIO
Todas las comunidades de regantes
de > 15 kW pasan a 6 periodos
Aumento el número de horas P1 y P4
Se reducen P5 y P6
CAMBIO TOTAL EN LOS HORARIOS DE APLICACIÓN

## Slide 6
PRECIO DE LA ENERGÍA
EL PRECIO DE LA ENERGÍA EN LOS ÚLTIMOS 6 MESES INCREMENTO 350 %

## Slide 7
OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

## Slide 8
LÍNEAS DE ACTUACIÓN DEL PROGRAMA

## Slide 9
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADÍOS COLECTIVOS)
Modernizaciones en explotación. (2) Nuevas actuaciones en modernización.

## Slide 10
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADÍOS COLECTIVOS)
COMUNIDAD DE REGANTES | SUPERFICIE (HA) | ESTIMACIÓN POTENCIA FOTOVOLTAICA INSTALADA (KWP) | PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA (KWH/AÑO) | REDUCCIÓN DE CO2 (TM/AÑO) | 
Canal de la Maya (1) | 2.271 | 1.049 | 1.412.344 | 551 | 
Canal de Tordesillas (1) | 2.300 | 2.292 | 2.976.567 | 1.161 | 
Canal del Pisuerga (1) | 8.010 | 5.550 | 6.171.371 | 2.405 | 
Soto de Cerrato (1) | 841 | 1.129 | 1.731.613 | 675 | 
Canal de Toro-Zamora (1) | 7.500 | 4.062 | 5.631.600 | 2.195 | 
Becerril del Carpio (2) | 140 | 600 | 1.100.000 | 429 | 
Castronuño (2) | 400 | 500 | 1.000.000 | 390 | 
Valoria La Buena(2) | 380 | 820 | 1.266.900 | 449 | 
Total | 21.842 | 16.002 | 21.290.395 | 8.255 | 
Modernizaciones en explotación. (2) Nuevas actuaciones en modernización.
NECESARIO:
              CONVENIO ITACYL - COMUNIDAD DE REGANTES.
EJECUCIÓN Y FINANCIACIÓN DE LAS OBRAS:
              EJECUCIÓN: 100% POR EL ITACYL.
              FINANCIACIÓN: 50 % ITACYL Y 50% COMUNIDADES DE REGANTES.
OTROS DATOS DE INTERÉS
              TIR: 5-8 %.
              VIDA ÚTIL: 25 AÑOS.
              PERIODO DE RETORNO DE LA INVERSIÓN: 10-12 AÑOS.

## Slide 11
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADÍOS COLECTIVOS)
Modernizaciones en explotación. (2) Nuevas actuaciones en modernización.
ACTUACIONES EN EFICIENCIA ENERGÉTICA PREVISTAS EN EL PLAN DE RECUPERACIÓN

## Slide 12
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADIOS COLECTIVOS)
TIPOLOGÍA. PROYECTOS A DESARROLLAR
LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA ES ILIMITADA PERO ESTACIONAL.
TECNOLOGÍA CONTRASTADA Y FIABLE CON UN ALTO NIVEL DE TECNIFICACIÓN.
SISTEMA DE PRODUCCIÓN Y CONEXIÓN A LA FUENTE DE CONSUMO SENCILLA.
LAS INSTALACIONES SE PROYECTAN EN AUTOCONSUMO SIN EXCECENTES
CADA INSTALACIÓN ES UN TRAJE A MEDIDA. DIFERENTES SOLUCIONES TÉCNICAS.
LA POTENCIA PICO SE DIMENSIONA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES MÁXIMAS DE BOMBEO
MODIFICAR LOS HORARIOS DE RIEGO. AJUSTARSE A LA PRODUCCIÓN ENERGÉTICA (SALVO BALSAS DE ACUMULACIÓN EN ALTURA)

## Slide 13
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADIOS COLECTIVOS)
Curvas consumo-producción

## Slide 14
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADIOS COLECTIVOS)
Curvas consumo-producción

## Slide 15
ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA
(REGADIOS COLECTIVOS)
Parque FV

## Slide 16
Nuevas técnicas y SISTEMAS DE RIEGO
El ITACYL ha puesto en marcha el Proyecto de “EXPERIMENTACIÓN EN RIEGO DE BAJA PRESIÓN Y APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LOS CULTIVOS DE REGADÍO DE CASTILLA Y LEÓN” (REBAPRES).
Objetivo: ensayar distintos modelos de emisores de baja presión, comparándolos con testigos de riego a presión convencional para comprobar el comportamiento y rendimiento de los cultivos ante dos escenarios de riego: riego con presión estándar de 3,5 kg/cm2 frente al riego a baja presión 2 kg/cm2.
DURACIÓN DEL ENSAYO: 3 AÑOS CONSECUTIVOS
4 COLABORADORES AGRICULTORES Y 4 COLABORADORES
FABRICANTES DE MATERIAL DE RIEGO
SUPERFICIE EN BAJA PRESIÓN (campaña 2021) | 
CULTIVO | SUPERFICIE
Maíz | 9,64
Patata | 4,3
Remolacha | 3,28
TOTAL | 17,22

## Slide 17
La disminución de 1,5 kg/cm2 puede suponer una reducción de la potencia a contratar en la instalación de bombeo que oscila entre el 20-30 %.
EL COSTE QUE SUPUSO EN LA FACTURA ELÉCTRICA EL TÉRMINO DE POTENCIA EN 2017 FUE DEL 28%, CON UN CONSTANTE CRECIMIENTO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS, POR LO QUE LA REDUCCIÓN DE LA POTENCIA A CONTRATAR SUPONDRÁ UNA REDUCCIÓN SIGNIFICATIVA EN LA FACTURA ENERGÉTICA.

## Slide 19
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL REGANTE
SERVICIOS DE ASEORAMIENTO AL REGANTE
SERVICIOS API REST
VISOR DE INFORIEGO
INFORIEGO
SERVICIO WEB DE CONSULTA TELEMÁTICA (M2M)
VISOR CARTOGRÁFICO DE AYUDA A LA TOMA DE DECISIONES
www.ingoriego.org
APP InfoRiego
Servicio de mensajería (SMS)
www.Inforiego.org
Proporcionar a los regantes soluciones prácticas y posibles que minimicen el coste energético derivado del riego presurizado.
“Diseño de proyectos de riego” con instalaciones diseñadas con criterios de ahorro y eficiencia energética
Asesoramiento energético para “Contratación de potencias” y para la realización de ajustes en el funcionamiento de los equipos.
Asesoramiento para la “Automatización del riego”.
NUEVA WEB para:
OFICINA DEL REGANTE
DESARROLLO DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN EL SEGUIMIENTO DE LOS CULTIVOS EN LAS PARCELAS AGRÍCOLAS DE CASTILLA Y LEÓN MEDIANTE EL USO DE IMÁGENES DE SATÉLITE DE ALTA FRECUENCIA.
PROYECTO “MONITOR MIRANDA”
PROYECTO “MONITOR MIRANDA”
suelos.itacyl.es
INFORMACIÓN EDAFOLÓGICA DE LOS SUELOS DE CASTILLA Y LEÓN.
RECOPILACIÓN DE MÁS DE 29.000 MUESTRAS CON GEORREFERENCIACIÓN Y OTRAS 14.000 A NIVEL DE PARCELA.
Acceso datos sobre suelo, clima y cultivo a nivel de parcela , gracias a los satélites de observación
Ayuda toma decisiones con modelos agronómicos, fertilización, riego
Comunicación entre la Consejería y el agricultor

## Slide 20
DATOS ABIERTOS PARA CONSULTA
DATOS METEOROLÓGICOS de Red SIAR cada 30 minutos de los últimos 20 años y Datos climáticos de referencia.
FTP: ftp.itacyl.es

## Slide 21
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL REGANTE

## Slide 22
TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DEL REGANTE

## Slide 23: GRACIAS POR SU ATENCIÓN
Miguel Ángel García Turienzo
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León.
21 de octubre de 2021